Widuchowa, 5.07.10 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej.

- Brak możliwości skalkulowania wartości robot polegających na zasilaniu szafki sterowania oświetleniem SO z rozdzielni RG. Brak określenia co do sposobu prowadzenia trasy kablowej wewnątrz budynku szkoły (nie można określić długości kabla), brak określenia co do sposobu układania kabla (pod tynkiem, na tynku, w korytach?). Jak wycenić w/w pracę?

Odp.: Lokalizację szafki sterowania oświetleniem SO przewidziano w pomieszczeniu nr 0.1 (pomieszczenie trenera i magazynek sprzętu). W tym samym pomieszczeniu zlokalizowana jest obecnie rozdzielnia RG. Należy przyjąć zasilanie z RG do SO w obrębie tego samego pomieszczenia kablem jak w p.b. układanym w korytkach o długości max. 5,0 mb.

- W przedmiarze skalkulowano wykonanie fundamentów dla trzech masztów oświetleniowych poz. Kosztorysu nr 152, natomiast w projekcie i przedmiarze wystepują cztery maszty oświetleniowe 12 m oraz cztery słupy 9 m (powinno być 8 fundamentów). Ile i jakich fundamentów przyjąć wycenie?

Odp.: W przedmiarze  zaszła pomyłka o 1 słup. Poz. 152 po korekcie ma przedmiar 0,60*0,60*1,23*8 = 3,542m3 i taką wartość należy przyjąć.

- Jakiego rodzaju sztucznej trawy należy użyć na boisku piłkarskim (rozbieżność miedzy projektem budowlanym a SIWZ)?

Odp.: Należy zastosować rodzaj sztucznej  trawy taki jak opisany w SIWZ tj. wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie 
z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna; polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2.