Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  M.  KRZYWIN  Z  PRZESYŁEM ŚCIEKÓW  DO  OCZYSZCZALNI  W  WIDUCHOWEJ

Prosimy o podanie:

- Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane),

a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania norm PN-EN 12050-4:2002

Odp.  TAK

- W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002  i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w punkcie 1.

Odp. TAK

- W związku z zapisami w SIWZ odnośnie przepompowni ścieków zwracamy się z prośbą o zamieszczenie schematów tych obiektów wraz z wymiarami zbiorników oraz proszę o podanie informacji odnośnie sterowanie.

Odp. Schematy przepompowni znajdują się w Dokumentacji Technicznej

Przepompowni ścieków sanitarnych jako załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Układ sterowania w pełni automatyczny za pomocą sygnalizatorów pływakowych

( 5 szt.) z możliwością ręcznego sterowania.

- Rurociąg tłoczny z PE śr. 160 będzie układany wzdłuż drogi krajowej w obszarze silnie zalesionym.

Czy należy na całej długości trasy (ok. 5 km ) wyciąć i wykarczować pas lasu?

Czy właściciel terenu posiada zgodę na wycinkę tego lasu?

Kto poniesie koszty opłat administracyjnych za wycięcie lasu?

Odp. W cenie ofertowej Wykonawca musi wycenić wymienione w przedmiarze robót ilości  ścinania i karczowania krzaków i drzew bez kosztów opłat administracyjnych.