Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo – Kłodowo, Żelechowo – Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Stacja uzdatniania wody

Roboty budowlane:

Budynek nr 1

- Wymiana stolarki okiennej

- Wykonanie parapetów zewnętrznych

- Wykonanie posadzki z płytek terakotowych

- Licowanie ścian płytkami lazurowymi

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

- Ocieplenie budynku płytami styropianowymi

- Wymiana obróbek blacharskich

- Wymiana rynien z blachy ocynkowanej

- Wymiana rur spustowych ocynkowanych

- Wykonanie opaski betonowej

Budynek nr 2

- Wykonanie kanału żelbetowego pod zestaw pomp

- Posadzka z płytek terakotowych

- Wymiana stolarki okiennej

- Wykonanie kratek wentylacyjnych grawitacyjnych

- Wymiana rynien z blachy ocynkowanej

- Wymiana rur spustowych ocynkowanych

- Wymiana obróbek blacharskich

- Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych z utylizacją na blachę powlekaną na łatach

- Licowanie ścian płytkami lazurowymi

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów

- Ocieplenie budynku płytami styropianowymi

- Wykonanie opaski betonowej

Roboty elektryczne

- Układanie kabli w ziemi o masie do 1,0 kg/m YKY 5x35

- Wymiana skrzynek i rozdzielni o masie do 10 kg

- Wymiana skrzynek z zestawem styczniowym

- Montaż przewodów kablowych o przekroju7,5 mm2 układane n.t. YDY 3x1,5

- Wykonanie mechanicznego pogrążenia uziomów pionowych prętowych w gruncie

- Wykonanie pomiarów sprawdzających

- Badanie linii kablowych N.N.

Roboty sanitarne

- Przyłącze sieci wodociągowej do budynku SUW z rur PE o śr. 160 mm

- Montaż rurociągów stalowych, kołnierzowych technologicznych o śr. 50 mm

- Montaż przepustnic zaporowych o śr. 50 mm

- Montaż zaworów kołnierzowych o śr. 50-80

- Montaż zaworów kołnierzowych o śr. 150 mm

- Montaż wodomierzy śrubowych o śr. 50 mm

- Montaż filtra ciśnieniowego o śr. 1600, wysokości 3040 mm na wydajność 20-25 m3/h

- Montaż zestawu pomp równoległych

- Montaż AERATORA o śr 712 mm, wysokości 1754 mm na ciśnienie 6,0 MPa

- Montaż CHLORATORA

- Montaż manometrów

- Montaż grzejników elektrycznych do podgrzewania pomieszczeń

- Montaż pomp głębinowych w studniach wierconych o gł. 15 m z rurociągiem o śr. 100 mm.

- Sieć wodociągowa Żelechowo – Kiełbice wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa i przyłącza z rur PE łączonych metodą zgrzewania czołowego.

Sieć wodociągowa o średnicy: 160 mm – długość 380,20 m; 110 mm – długość 2312,30 m; 90 mm – długość 181,40 m.

Wyposażenie sieci:

- przeciski pod drogami z rur stalowych o średnicy 225 mm i długości 8 m

- zasuwy 150 mm w ilości 5 szt.

- zasuwy 100 mm w ilości 2 szt.

- zasuwy 80 mm w ilości 1 szt.

- studnie rewizyjne bet. o śr 1200 mm w ilości 8 szt.

- studnie rewizyjne bet. o śr. 1000 mm w ilości 1 szt.

- hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm w ilości 10 szt.

Przyłącza wodociągowe za pomocą nawiertak.

Przyłącza wodociągowe o średnicy: 32 mm – długości 143,80 m; 50 mm – długości 24 m.

- Sieć wodociągowa Żelechowo – Kłodowo wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa i przyłącza z rur PE łączonych metodą zgrzewania czołowego.

Sieć wodociągowa o średnicy: 160 mm – długość 5483,53 m; 110 mm – długość 66 m

Wyposażenie sieci:

- przeciski pod drogami z rur stalowych o średnicy 225 mm i długości 100 m

- zasuwy 150 mm w ilości 7 szt.

- zasuwy 100 mm w ilości 3 szt

- studnie rewizyjne bet. o śr 1200 mm w ilości 8 szt

- studnie rewizyjne bet. o śr. 1000 mm w ilości 2 szt.

- hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm w ilości 11 szt.

Przyłącza wodociągowe za pomocą nawiertak.

Przyłącza wodociągowe o średnicy: 32 mm – długości 190,60 m; 50 mm – długości 18,50 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w pokoju 25.

Kod CPV:

- 45232150 – 8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

- 45231110 – 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

- 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy

Etap I – przebudowa stacji uzdatniania wody oraz roboty ziemne: do 30 października 2010 r.

### Etap II – roboty montażowe oraz przyłącza do studni wodomierzowych do budynków: do 30 października 2011 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Spełniają warunki SIWZ

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6. Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy dołączyć wykaz, 3 robót o łącznej wartości 2 mln PLN brutto.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.7. Parafowany wzór umowy;

8. Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.

9. Dowód wpłaty wadium;

10. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

6. Informacje na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)

2. Wadium należy wnieść w terminie do 8 czerwca 2010 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 9 czerwca 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert – cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12.