SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRACE KONSERWTORSKIE PRZY ELEWACJACH BUDYNKU

kościoła filialnego p.w. św. Anny w Babinku, parafia w Lubiczu, gmina Banie, woj. Zachodniopomorskie

453 – 7

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Określenia podstawowe

1.4. Zakres robót objętych SST

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z pracami renowacyjnym przy zabytkowych elewacjach dla „ Remont elewacji kościoła filialnego p.w. św. Anny w Babinku, parafia w Lubiczu, gmina Banie, woj. Zachodniopomorskie, branża budowlano – konserwatorska.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa               Klasa               Kategoria                        Opis

454 00 000-1                                                    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Budowlanych

454 53 000-7                           Roboty remontowe i renowacyjne

454 53 100-8  Prace renowacyjne

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

Uregulowanie stosunków wodnych wokół wieży, wykonanie opaski

odwadniającej i zabezpieczenie terenu w bezpośredniej bliskości muru  przed

porastaniem roślinności

- Usunięcie odspojonych  i zdezintegrowanych tynków XX-wiecznych

- pogłębienie spoin w murze ceglanym

- usunięcie roślinności z gzymsu wieży, oczyszczenie parapetu z nawarstwień, wzmocnienie osadzenia betonowego detalu architektonicznego przez dyblowanie i podklejenie, wykonanie  odpowiedniego spadu nakrywy gzymsu wieży – kotwy stalowe i zaprawa specjalistyczna do reperacji betonu np. f-my Remmers Funcosil Aussbesserungmörtell grob,

- reperacje pęknięć tynku i elementów ciągnionych przeznaczonych do zachowania – pogłębienie szczelin i wypełnienie zaprawą jak wyżej

- czyszczenie strumieniowo-ścierne zachowanego detalu i tynku metodą Rotec – konieczne wykonanie prób w celu dobrania odpowiednich parametrów

- przemurowanie osłabionych partii muru i uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych cegieł – zaprawa np. f- my Sto Ispo – Trasskalkmörtell

- uzupełnienie ubytków formy i powierzchni detalu betonowego -  np. zaprawa  jak w pkt. 3

- wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów detalu w zaprawie cementowej przygotowanej na budowie

- tynkowanie: muru ceglanego wraz z rekonstrukcją elementów ciągnionych  tynkiem wapienno- cementowym – zaprawa wapienno- cementowa z dodatkiem uszlachetniającym  np. Trass Kalk f-my Sto Ispo

- przegląd pokrycia dachu i oblachowań oraz systemu odprowadzania wody z dachu _ rynny i rury spustowe – ewentualna naprawa uszkodzeń

- malowanie elewacji farbą silikatową  np. f-my  Sto Ispo w kolorze wg badań t.j.

wg NCS nr S 0505 – Y 20 R.

- renowacja drzwi – naprawa uszkodzeń drewna, malowanie dwukrotne z podkładem

farbą alkidową zewnętrzną, półmatową w kolorze wg badań t.j wg NCS  S 4040 – Y

70 R, czyszczenie z produktów korozji części metalowych i zabezpieczenie

powierzchni odpowiednią czarną matową farbą antykorozyjną

- renowacja drewnianych okiennic wieży – uzupełnienie brakujących szczeblin,

reperacje ramiaków, malowanie lakierem zabezpieczającym przed biologiczną korozją

drewna

- renowacja stalowych ram okien – oczyszczenie powierzchni z produktów korozji,

zabezpieczenie metalu czarną farbą antykorozyjną

- renowacja żelaznych  tarcz zegarowych na wieży – oczyszczenie metalu z produktów

korozji, naprawa uszkodzeń metalu, rekonstrukcja warstwy malarskiej tarcz wg badań

lub analogii, rekonstrukcja brakujących wskazówek  wg projektu na podstawie

przekazów źródłowych ( stare fotografie ), rekonstrukcja warstwy malarskiej

( złocenia) wskazówek).

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Konserwatora Dzieł Sztuki.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 3.1. „ Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały  użyte muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej  jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

- Sprzęt

Roboty należy  wykonać przy użyciu  sprzętu wynikającego z programu prac konserwatorskich.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „ Wymagania ogólne”  pkt.  4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów.

5.Wykonania robót.

Ogólne   zasady wykonania robót podano w OST „ Wymagania ogólne” pkt. 4

6. Kontrola jakości robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 5 OST „ Wymagania ogólne”.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona  przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem .

Nie dopuszcza się    stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również  materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową  robót jest kpl robót konserwatorskich.

8. Odbiór robót

Podstawę do odbioru robót renowacyjno – konserwatorskich powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja konserwatorska –powykonawcza

- dziennik budowy

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez Wykonawcę.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Ogólnej specyfikacji technicznej

„ Wymagania ogólne” pkt 8.

Cena 1 metra kwadratowego ( m²) wykonania montażu obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe

- załadowanie , dowóz i wywiezienie  rusztowania

- montaż rusztowania

- założenie instalacji odgromowej

- zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki

- wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku

- demontaż rusztowania

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac

10. Przepisy związane

Instrukcje techniczne producenta/dostawcy rozwiązania.