Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   OGNICA

Prosimy o podanie:

- Parametrów technicznych papy jaka ma być zastosowana przy realizacji pkt. 1.3 przedmiaru

Odp. Papa termozgrzewalna gr. 4,2mm z osnową palestr min. 250g/m².

- Wymiarów ścian [szerokość x długość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 2.8 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1 i Nr 2.

- Ilości i wymiarów okien, które należy wymienić - poz. 2.13 przedmiaru

Odp. Poz. 2.8. przedmiaru - Okna PVC - 6szt. x 2,4 x 4,2; 3szt. x 0,75 x 1,1; 1szt. x 1,8 x0,8.

- Ile jest  [m²] jest do wykonania tynków zewnętrznych a ile wewnętrznych – poz. 2.12 przedmiaru

Odp. Poz. 2.7. przedmiaru - Tynki zewnętrzne w ilości 96,5 m², tynki wewnętrzne

w ilości 70 m².

- W ramach tej pozycji kosztorysowej 2.19 należy wykorzystać parkiet z rozbiórki – w tym przypadku proszę podać [%] ilość elementów do wymiany

Odp. Poz. 4.2. przedmiaru – Wymiana posadzki z parkietu dębowego w 100% nowy materiał.

- Wymiarów ścian [szerokość x długość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 5.32  przedmiaru

Odp. Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1 i Nr 2

- Wymiarów ścian [szer. ; wys.] oraz rodzaj podłoża  - poz. 5.33 przedmiaru Odp. Poz. 2.8. przedmiaru

Odp. Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1 i Nr 2

- Dokładnych wymagań dot. poz. 6.37

Odp. Brak poz. Nr 6.37 w przedmiarze.

- Rodzaju opraw jakie mają być zamontowane w ramach realizacji pkt. 9.54  przedmiaru

Odp. Poz. 9.3. przedmiaru -  Oprawy żarowe o mocy min. 100W.

- Zamieszczenie specyfikacji technicznej robót – zdecydowanie ułatwi określenie właściwej ceny ofertowej

Odp. Nie posiadamy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, toteż w celu określenia właściwej oferty cenowej wskazane są oględziny budynku świetlicy.

- Zamieszczenie dokumentacji technicznej  - rysunki przedmiotowego budynku.

Odp. Dołączamy rysunki budynku.