# Gmina Widuchowa
 ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym 
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO

Na zadanie:
Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, Woj. zachodniopomorskie, 
fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl, www.bip.widuchowa.pl.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:
 Szymon Narożański – (0-91) 416 72 55 w. 40

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.2) Nazwa: Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do siedziby Zamawiającego nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę samochodu ciężarowego z zainstalowaną nadbudową, uruchomienie, przeprowadzenie próby eksploatacyjnej, serwis gwarancyjny, przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego (w ilości 2 osób) w zakresie obsługi.
1.4) Miejsce dostawy: Widuchowa, Gmina Widuchowa, Pow. gryfiński, 
Woj. zachodniopomorskie, Polska.

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60000 EURO.

Nadbudowa:
- zbiornik stalowy w kształcie walczaka, nachylony pod kątem 5 stopni ku tyłowi, zamknięty dennicami wypukłymi, ustawiony elastycznie na dodatkowej ramie podwozia
- tylna dennica otwierana do góry i zamykana hydraulicznie
- objętość zbiornika - nie mniejsza niż 10 m3
- kompresor:
- napęd - hydrauliczny
- wydatek - nie mniejszy niż 1000 m3/godz.
- zakres pracy - od -0,085MPa do 0,05Mpa
- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku
- podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem
- głębokość zasysania - 6 m
- czas napełniania zbiornika - do 9 minut
- węże ssawne DN=min.110 - 2 odcinki po 10m
- opróżnianie zbiornika – hydrostatyczne lub w wyniku nadciśnienia wytworzonego przez kompresor
- płynowskaz ze skalą
- manowakuometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku
- wychwytywacze oleju smarnego
- tłumik hałasu
- obsługa przez jedną osobę
- kolor zbiornika - pomarańczowy
Nadbudowa wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r.

Podwozie dwuosiowe:
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu – nie mniejsza niż 18.000 kg.
- kabina dzienna, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie na kolor pomarańczowy,
- fotel kierowcy pneumatyczny, zmiennika podwójny
- wywietrznik dachowy
- elektryczne zamki sterowane pilotem
- przedni zderzak stalowy,
- reflektory z tworzywa sztucznego, odporne na uderzenia,
- silnik o mocy 220-230 KM, EURO 4, Common Rail, o pojemności nie większej niż 6,7 l,
- skrzynia biegów - 9 biegowa
- nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7500 kg,
- nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 11500 kg,
- tylne zawieszenie resorowe,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
- hamulce tarczowe przedniej osi,
- hamulce tarczowe tylnej osi,
- ABS,
- rozstaw osi – nie większy niż 4150 mm,
- koła i opony – 12R22,5
- regulowane elektrycznie lusterka główne
- radioodtwarzacz CD
- zimne warunki klimatyczne, poniżej – 18 stopni C.

3) Wymagany termin dostawy samochodu – 50 dni od daty zawarcia umowy.

4) Wymagane wadium: 5000,00 PLN.

5) Warunki uczestnictwa
- Oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 
- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem co najmniej 5 dostaw w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem odbiorcy wartości i terminu.
- Świadectwo homologacji na pojazd kompletny ważne na dzień składania ofert, kopia załączona do oferty.

6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) Oferty należy składać w terminie do dnia 24.04.2007r. do godz. 10.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul Grunwaldzka 8, pok.22.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

8) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

9) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.04.2007r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna.

10) Kryterium wyboru ofert – cena 100 %.