Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/2011

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.widuchowa.pl/

2. 		Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres obejmuje.:

Dostawę śmieciarki do wywozy nieczystości stałych spełniająca wymogi określone w normie PN-EN 1501-1

Minimalne parametry:

Podwozie

-  pojazd fabrycznie nowy

-  dopuszczalna masa całkowita podwozia min 15 000kg

-  silnik spełniający normę EURO 5 o mocy minimalnej 250kM

-  kabina – trzy miejscowa w tym kierowca

-  minimalna gwarancja na podwozie i układ napędowy 36 m-cy

-  pneumatyczne zawieszenie kół tylnych .

Zabudowa

- skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ożebrowana,

- pojemność powyżej 16 m3 ,

- masa przewożonych odpadów powyżej 6 000kg

- urządzenie załadowcze - hydrauliczne, tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 80 do 1300 litrów, metalowych  i plastikowych

- stopień ugniatania odpadów nie mniejszy niż 1:6 ,

- funkcja „BIO” dla odpadów organicznych,

- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej,

- mechanizm wypychający śmieci ze skrzyni ładunkowej,

- dwa stopnie uchylne wyposażone w czujniki, gwarantujące bezpieczeństwo pracy obsługi,

- układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi,

- światło ostrzegawcze  na kabinie i tylnej części zabudowy,

- pulpity sterownicze , główny i pomocniczy w miejscach ułatwiające pracę obsługi,

- przyciski „STOP” rozmieszczone po obu stronach pojazdu.

- system do dezynfekcji pojemników powinien zawierać pompę wysokociśnieniową minimum 120 bar i wydajności minimum 15 lt/min wraz z układem zamkniętym czystej i brudnej wody o pojemności zbiorników minimum 300 l na wodę czystą i minimum   100 l na wodę brudną wraz z dyszą dezynfekującą pojemniki wewnątrz

- minimalna gwarancja na nadbudowę 36 m-cy

Kod CPV:

| 34144510-6 | Pojazdy do transportu odpadów |
| --- | --- |
| 34144511-3 | Pojazdy do zbierania odpadów |

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej.

4. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31 maja 2011 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Spełniają warunki SIWZ,

2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ (atesty, aprobaty, specyfikacje techniczne);

g) Parafowany wzór umowy;

h) Podpisany formularz oferty.

6. Informację na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Cena 100 %

8. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12.

9. Termin związania ofertą

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, złożenia oferty wariantowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej – nie dotyczy

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

12. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2.Gospodarka odpadami.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2011

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zatwierdzam

1. Zamawiający

Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

tel/fax 91 416 72 55

www.widuchowa.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa śmieciarki do wywozu nieczystości stałych spełniająca wymogi określone w normie PN-EN 1501-1

Minimalne parametry:

Podwozie

-  pojazd fabrycznie nowy

-  dopuszczalna masa całkowita podwozia min 15 000kg

-  silnik spełniający normę EURO 5 o mocy minimalnej 250kM

-  kabina – trzy miejscowa w tym kierowca

-  minimalna gwarancja na podwozie i układ napędowy 36 m-cy,

-  pneumatyczne zawieszenie kół tylnych .

Zabudowa

- skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ożebrowana,

- pojemność powyżej 16 m3 ,

- masa przewożonych odpadów powyżej 6 000kg

- urządzenie załadowcze - hydrauliczne, tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 80 do 1300 litrów, metalowych  i plastikowych

- stopień ugniatania odpadów nie mniejszy niż 1:6 ,

- funkcja „BIO” dla odpadów organicznych,

- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej,

- mechanizm wypychający śmieci ze skrzyni ładunkowej,

- dwa stopnie uchylne wyposażone w czujniki., gwarantujące bezpieczeństwo pracy obsługi,

- układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi,

- światło ostrzegawcze  na kabinie i tylnej części zabudowy,

- pulpity sterownicze , główny i pomocniczy w miejscach ułatwiające pracę obsługi,

- przyciski „STOP” rozmieszczone po obu stronach pojazdu.

- system do dezynfekcji pojemników powinien zawierać pompę wysokociśnieniową minimum 120 bar i wydajności minimum 15 lt/min wraz z układem zamkniętym czystej i brudnej wody o pojemności zbiorników minimum 300 l na wodę czystą i minimum   100 l na wodę brudną wraz z dyszą dezynfekującą pojemniki wewnątrz

- minimalna gwarancja na nadbudowę 36 m-cy

Kod CPV:

| 34144510-6 | Pojazdy do transportu odpadów |
| --- | --- |
| 34144511-3 | Pojazdy do zbierania odpadów |

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy:

Do 31 maja 2011 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Spełniają warunki SIWZ,

2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ (atesty, aprobaty, specyfikacje techniczne)

g) Parafowany wzór umowy;

h) Podpisany formularz oferty.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: pisemnej, faksem drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Łukasz Podleśny – podinspektor

tel./fax 091 416 55 72

e-meil: geodezja@widuchowa.pl

4. Wyjaśnienia i modyfikacja treści niniejszej specyfikacji dokonywane będą według art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium.

9. Termin związania ofertą

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1. Opakowanie i adresowanie koperty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

OFERTA NA

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

29.04.2011 r. r. godz. 10.30

10.2. Podpisy

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

b) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

10.3. Forma dokumentów i oświadczeń

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

10.4. Informacje pozostałe:

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

c) Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

10.5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji

10.6. Zmiana/ wycofanie oferty

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy

10.7. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Należy podać cenę ryczałtową brutto.

2. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zadania, obejmująca całość kosztów związanych z niniejszym zadaniem

3. Cena ma obejmować m.in. wszelkie upusty, rabaty, transport przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przeszkolenie osób oraz inne koszty.

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. liczba punktów badanej oferty za kryterium „najniższa cena”” będzie najwyższa.

5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Najniższa cena - 100 %

2.Sposób oceny ofert

Oznaczenia:

– kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w PLN

Cof – cena podana w badanej ofercie w PLN

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie bezpośrednio uzgodniony z Wykonawcą uwzględniając termin na wniesienie odwołania.
14.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.\

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie  wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie. Art. 24 ust. 1 i 2

4. Projekt umowy

Załącznik Nr 1

do SIWZ

##### Pieczęć adresowa wykonawcy

##### OFERTA

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i wywieszonego na tablicach ogłoszeń   w siedzibie Zamawiającego:

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

brutto:.........................................słownie złotych..................................................................

w tym VAT:...............................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (układ napędowy, podwozie, zabudowa) na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Przedmiotowe zamówienie dostarczymy w terminie:

### 31 maja 2011 r.

- Akceptujemy przedstawione w projekcie umowy warunki płatności.

- Oświadczamy, że za wyjątkiem i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ……. do …… niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ (atesty, aprobaty, specyfikacje techniczne)

g) Parafowany wzór umowy

......................................, dnia .............................2011 r.

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 2

do SIWZ

# OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

.......................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

......................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam  uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

dnia.............................2011 r.                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego  przedstawiciela)

Załącznik Nr 3

do SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

dnia.........................................2011 r.

…………………………………….

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR	........./2011

Zawarta ............................2011 r w pomiędzy:

Gminą Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 – 120 Widuchowa, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Michała Lidwina — Wójta Gminy Widuchowa,

a

- firmą............................................................................................................................................

mającą siedzibę.............................................................................................................................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

na wykonanie zadania Pn.:

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a dostawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów, szczegółowo określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego — na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania technicznego samochodu, które, przeprowadzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Miejscem przeprowadzenia badania będzie miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia lub stacja kontroli pojazdów wybrana przez Zamawiającego

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia 31.05.2011 r.

2. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dołączyć specyfikację szczegółową oraz atesty, certyfikaty (na znak bezpieczeństwa „B”) i aprobaty techniczne, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, a także wypełnioną kartę gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w normie

PN-EN 1501-1oraz silnik spełniający normę EURO 5.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

5. Wykonawca ma obowiązek pisemnie, najpóźniej na 3 dni przed zamierzonym terminem dostawy, powiadomić pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy.

§ 3

1. Za zrealizowanie dostawy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę brutto w wysokości.................................................. zł (słownie ) w tym podatek VAT w wysokości

zł (słownie:.......................................................)

2. Cena oferty obejmuje również:

a) wyposażenie pojazdu zgodne z określonym w SIWZ

b) podstawowe przeszkolenie 6 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie budowy i obsługi samochodu specjalistycznego, w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin

c) koszty transportu, załadunku, rozładunku jak i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

d) inne opłaty konieczne do właściwej realizacji zamówienia.

§ 4

1. Podstawę do wystawienia faktury za wykonaną dostawę stanowić będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Należności wynikające z faktury regulowane będą w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

3. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela ............miesięcznej gwarancji bezawaryjnego działania na przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek, przy czym podjęcie naprawy musi nastąpić w miejscu postoju maszyny w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia. Zakończenie naprawy musi nastąpić niepóźniej jak w ciągu 7 dni o dnia jej podjęcia.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej, Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis samochodu specjalistycznego, w tym nieodpłatne wykonanie obowiązujących przeglądów. Wykonawca zapewnia również serwis po upływie okresu gwarancji.

§ 6

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

1.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy:

1) Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zatwierdzenia Umowy.

2) Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione i muszą wywołać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

3) W takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.

2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwości zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyśpieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzają do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określają zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących ustawą.

4. Zmiany umowy winny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2011

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI  PRZETARGOWEJ

powołanej do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

Pracą Komisji kieruje Przewodniczący komisji, a przypadku jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

2. Zadaniem Komisji jest:

2.1. Dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,

2.2. Sporządzenie protokołu z przebiegu obrad,

2.3. Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków wynikających

z przeprowadzonego postępowania.

3. Komisja ma obowiązek i prawo:

3.1. Rozpatrzyć i rozstrzygnąć złożone podczas postępowania oświadczenia,

3.2. Poprawić w ofertach oczywiste pomyłki za zgodą oferentów,

3.3. Uznać ofertę za nieważną z powodu błędów formalnych,

3.4. Stwierdzić spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego

w siwz,

3.5. Odrzucić wszystkie oferty,

3.6. Zawiesić lub unieważnić postępowanie,

3.7. Dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty,

3.8. Korzystać z opinii powołanych ekspertów.

4. Komisja jest zobowiązana do:

4.1. Zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

4.2. Sprawdzenia stanu zabezpieczenia ofert,

4.3. Dokonania publicznego otwarcia ofert w terminie oznaczonym w ogłoszeniu

i SIWZ,

4.4. Odczytania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zadania,

4.5. Odczytania nazwy oferentów, proponowanych cen, warunków gwarancji,

terminów wykonania,

5. Komisja w dalszej części  posiedzenia :

5.1. Dokona oceny dopuszczonych do dalszego postępowania ofert w oparciu o

kryteria zawarte w SIWZ,

5.2. Opracuje ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania i skieruje je do

publikacji,

- Komisja opracuje kompleksową dokumentację z postępowania  i przekaże ją do

zatwierdzenia przez Zamawiającego.

# Text boxes

Pieczęć adresowa oferenta